## Slide 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ATABAŞ – Arş. Gör. Kadriye Nur ERMAN
Mart, 2024
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye

## Slide 2
Breadboard üzerindeki + ve – şeklinde belirtilmiş satırlar gerilim bağlantılarını sağlamak için kullanılır. Gerilim bağlantılarını sağladıktan sonra board üzerinde yerleştirilen bileşenlerin güç ihtiyaçları bu hatlar üzerinden karşılanır.
Orta kısımda 5 delikten oluşan sütunlar bulunmaktadır. Bu delikler aynı metal parçasının üzerinde konumlandığı için birbirleriyle iletim halindedir. Yani aynı sütun üstündeki deliklere bağlayacağımız bacaklar iletim durumuna geçer. Bu işlem sayesinde komponentleri birbirine bağlamış oluruz. Breadboard üzerinde bulunan kırmızı-mavi güç hattı ve sütunlar her iki tarafta da bulunmaktadır. Bu hatlar birbirinden ayrıktır, yani iletim halinde değillerdir.
BREADBOARD YAPISI

## Slide 3
Breadboard’da direncin bu şekilde bağlanması hatalıdır. Devre kısa devre olur.
Multimetre’de propların bu şekilde temas ettirilmesi kısa devredir.
KISA DEVRE

## Slide 4
Seri bağlamada önemli olan dirençlerin bir bacaklarının aynı sütun üzerinde olmasıdır. Böylelikle elektrik akımının geçişi sağlanabilir.
BREADBOARD’DA DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI

## Slide 5
Breadboard üzerinde A ve B propları arasında kalan dirençler seri bağlanmıştır.
BREADBOARD’DA DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI

## Slide 6
Breadboard üzerinde A ve B propları arasında kalan dirençler arasında bağlantı yoktur.
BREADBOARD’DA DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI

## Slide 7
Multimetrede direnç değerini veya eş değer direnci ölçmek için yapılacak ayar yukarıda verilmiştir. Burada 200 değerine ayarlanmasının sebebi hassasiyet ile alakalıdır. Direnç değeri veya eşdeğer direnç 200Ω’dan büyük bir değer ise 2000 veya diğer değerlere ayarlanabilir.
Dirençlere proplar bu şekilde dokundurulmalıdır.
BREADBOARD’DA MULTİMETRE İLE SERİ BAĞLI DİRENÇLERİN DEĞER ÖLÇÜMÜ

## Slide 8
Resimde görüldüğü üzere dikey olarak belirtilen flu sarı çizgiler breadboard yuvaları arasındaki bağlantıyı gösterir. İki direnç bu dikey sütunda birbiri ile paralel bağlanmış olur.
BREADBOARD’DA DİRENÇLERİN PARALEL BAĞLANMASI

## Slide 9
Breadboard üzerinde A ve B propları arasında kalan dirençler paralel olarak bağlanmıştır.
BREADBOARD’DA DİRENÇLERİN PARALEL BAĞLANMASI

## Slide 10
Proplar her iki türlü de tutulabilir. Multimetre aynı değeri gösterir. Resimdeki dirençlerin değeri 220Ω’dur. Dirençler paralel bağlandığı için multimetre 110Ω değerini gösterir.
BREADBOARD’DA MULTİMETRE İLE PARALEL BAĞLI DİRENÇLERİN DEĞER ÖLÇÜMÜ
Ayrıca dikkat edilmesi gereken, ilk resimde proplar tek direnç üzerinde konumlandırılmıştır ancak multimetre eş değer direnci gösterir. Bunun sebebi dirençlerin breadboard üzerinde birbirine paralel şekilde bağlı olmasıdır.

## Slide 11
BREADBOARD’DA KURULAN DEVRE ÖRNEKLERİ VE ÇİZİMLERİ

## Slide 12
İlk şekilde verilen devrenin breadboard üzerinde kurulumu ikinci şekilde verilmiştir. Ayrıca proplar farklı şekilde de konumlandırılsa yine aynı değeri ölçer.
FARKLI DEVRE UYGULAMASI - 1

## Slide 13
Resimlerde, devrenin eş değer direncinin multimetre ile ölçülebilmesi için propların farklı konumları verilmiştir.
FARKLI DEVRE UYGULAMASI - 1
Direnç devre içerisindeyken tek başına değeri ölçülemez. Bunun için devreden çıkarılmalıdır.

## Slide 15
Çizimi verilen devrede farklı olarak 5 volt değerinde bir güç kaynağı vardır. Bu devrenin breadboard üzerinde ‘Arduino Nano’ kartından 5 volt güç alarak uygulanmış hali gösterilmiştir.
Elektronlar ‘Arduino Nano’ kartının ‘5V’ pininden çıkış yapar. Ardından dirençlere ulaşır ve kartın ‘GND’ pinine giriş yaparak devresini tamamlar.
FARKLI DEVRE UYGULAMASI - 1

## Slide 16
1
2
3
4
5
6

## Slide 17
Devrede hangi noktada akım ölçmek istiyorsak devre oradan ayrılır ve multimetre ayrılan noktalara devreye seri olacak biçimde bağlanır. Çizimi verilen devrede I1, I2 ve I3 noktalarından geçen akım değerleri bulunmak istensin.
AKIM ÖLÇÜMÜ

## Slide 18
Akım ölçebilmek için multimetre ayarı resimde verilmiştir.
Eğer multimetrede akım negatif çıkarsa, bu akımın yönüyle alakalı bir durumdur. Bu durumda proplar ters şekilde konumlandırılmış olabilir.
AKIM ÖLÇÜMÜ

## Slide 19
I3 noktasından geçen akımı ölçmek için devre elemanlarının bağlantısı ve propların konumu bu şekilde olmalıdır.
AKIM ÖLÇÜMÜ

## Slide 20
I1 noktasından geçen akımı ölçmek için devre elemanlarının bağlantısı ve propların konumu bu şekilde olmalıdır.
AKIM ÖLÇÜMÜ

## Slide 21
I2 noktasından geçen akımı ölçmek için devre elemanlarının bağlantısı ve propların konumu bu şekilde olmalıdır.
AKIM ÖLÇÜMÜ

## Slide 22
ÖRNEK UYGULAMA - 1

## Slide 23
Breadboard üzerinde yapılan örnek; birbirine seri bağlı iki dirence gelen voltaj değerlerinin ölçülmesidir.
Yanda verilen kodlar arduino kartına yüklendikten sonra dirençlere gelen voltaj değeri ölçülmüş olur. Alınan değerler 0-1023 arasında olur. 1023 değeri 5V’a denk gelmektedir.
ÖRNEK UYGULAMA - 1
5V ve GND pinleri ile devreye güç girişi sağlanmıştır, ardından A0 ve A1 (analog pinler) pinleri, dirençlerin güç gelen bacağına bağlanmıştır.

## Slide 24
‘Araçlar’ sekmesinden ‘Seri Port Ekranı’ na tıklandığı zaman kodun çıktılarına ulaşılabilir.
ÖRNEK UYGULAMA - 1